Nowa Sól, dnia 8 kwietnia 2021 r.

Sprawa nr ZP.271.0003.2021

Wyjaśnienia i zmiana

treści specyfikacji warunków zamówienia nr 2

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia na rozbudowę 
ul. Chopina, budowa ulic Kurpińskiego, Lutosławskiego, Nowowiejskiego, Karłowicza i Kilara wraz z sięgaczami oraz budowa odcinka ulicy Wieniawskiego w Nowej Soli.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz.288, 1492, 1517, 2275 i 2320) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań, wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 23 (numeracja pytań prowadzona narastająco)

Prosimy o zmianę ilości demontowanych studzienek ściekowych z 5 na 8 szt. 
w przedmiarze branża sanitarna ul. Chopina koszty kwalifikowane pozycja 19.

Odpowiedź

Zgodnie z dokumentacją projektową należy zdemontować 8 szt. studzienek ściekowych. W formularzu cenowym – Odcinek nr 1 ul. Chopina – Branża sanitarna – koszty kwalifikowane, poz. 19 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu należy przyjąć ilość 8 szt.

Pytanie nr 24

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru ul. Chopina – budowa kanału technologicznego o L=14 m przecisku sterowanego pod ul. Szymanowskiego.

Odpowiedź

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać przecisk sterowany pod 
ul. Szymanowskiego o dł. 14 m. W formularzu cenowym – odcinek nr 1 – ul. Chopina – budowa kanału technologicznego – branża teletechniczna – koszty kwalifikowane należy dodać pozycję dotyczącą wykonania przecisku sterowanego pod 
ul. Szymanowskiego o dł. 14 m.

Pytanie nr 25

Prosimy uzupełnienie przedmiaru ul. Kurpińskiego w Nowej Soli  - branża sanitarna – koszty niekwalifikowane o pozycję: Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN 12 o śr. 200mm wraz z robotami ziemnymi – 11,94 m (przykanaliki do Wd5 i Wd6).

Odpowiedź

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać kanalizację z rur  PVC SN 12 o śr. 200 mm o długości 10,94 m. W formularzu cenowym – odcinek nr 2 – Sięgacz – branża sanitarna – koszty niekwalifikowane należy dodać pozycję dotyczącą  wykonania kanalizacji z rur  PVC SN 12 o śr. 200 mm wraz z robotami ziemnymi – o długości 10,94 m (przykanaliki do Wd5 i Wd6).

Pytanie nr 26

W projekcie: Budowa kablowej linii oświetleniowej zlokalizowanej w pasie drogi gminnej ul. Kurpińskiego i ul. Lutosławskiego w m. Nowa Sól w pkt. 3. Przedmiot inwestycji projektowany kabel oświetl. YAKY ma mieć długość L=445 m, proj. Rury DVK fi 75, L=60 m, proj. Rury SRS fi 70, L=36 m oraz wzmiankowana jest proj. Szafka oświetleniowa. Natomiast w przedmiarach branża elektryczna koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane dla zadania ilości nie pokrywają się. Prosimy o weryfikację.

Odpowiedź

Należy przyjąć zakres i ilości robót wynikające z projektu wykonawczego branży elektrycznej rys. E1 Plan sytuacyjny.

W Formularzu cenowym – odcinek nr 2 Branża elektryczna – koszty kwalifikowane w poz. 6 (Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych – kabel YAKY 4x35) należy zmienić ilość z 280 m na 235m. Ponadto należy dodać pozycję dotyczącą wykonania szafki oświetleniowej.

W Formularzu cenowym – odcinek nr 2 Branża elektryczna – koszty niekwalifikowane  należy usunąć pozycję 4 układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych – kabel YAKY 4x35 w ilości 25 m.

Pytanie nr 27

W projekcie „Budowa drogi gminnej ul. Lutosławskiego (…) branża elektryczna” w pkt. 9. Zestawienie materiałów podstawowych projektowany kabel oświetl. YAKY ma mieć długość L=295 m, YDY L=64 m proj., sumarycznie proj. Rury osłonowe RHDP 110/63 L=104 +145,6 m. Natomiast w przedmiarach branża elektryczna koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane dla zadania ilości nie pokrywają się. Prosimy o weryfikację.

Odpowiedź

Należy przyjąć zakres i ilości robót wynikające z projektu wykonawczego branży elektrycznej rys. nr 2 Plan sytuacyjny.

W Formularzu cenowym – odcinek nr 3 Branża energetyczna – koszty kwalifikowane:

- w poz. 3 (Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm RHDPEp 110/6.3) należy zmienić ilość z 95 m na 145 m,

- w poz. 4 (Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm SRS) należy zmienić ilość z 90 m na 63 m.

W Formularzu cenowym – odcinek nr 3 ul. Lutosławskiego – sięgacz - Branża elektryczna – koszty niekwalifikowane:

- należy usunąć pozycję 6 (Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych),

- w poz. 7 (Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie) należy zmienić ilość z 60 m na 45 m.

Pytanie nr 28

„Budowa drogi gminnej ul. Lutosławskiego” branża sanitarna przedmiar koszty kwalifikowane brak: 1 studni fi 1000, 1 studzienki ściekowej, 3 m kanału fi 200 oraz 26,5 m kanału fi 315 wraz z robotami towarzyszącymi.

Odpowiedź

Z uwagi na kierunek odprowadzenia wód, wymieniony zakres robót sanitarnych na 
ul. Lutosławskiego ujęto w dokumentacji projektowej dla ul. Kurpińskiego.

W Formularzu cenowym – odcinek nr 2 – Branża sanitarna – koszty kwalifikowane 
(ul. Kurpińskiego) należy zmienić ilość:

- w poz. 2 Kanały z rur PVC o śr. 200 mm wraz z robotami ziemnymi – z 18,60 m na 20,10 m;

- w poz. 3 Kanały z rur PVC o śr. 250 mm – z 52,70 m na 72,70 m;

- w poz. 5 Studnie betonowe z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 1000 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego,W8, mrozoodpornego, łączonych na uszczelkę wraz z robotami ziemnymi – z 6 szt. na 7 szt.;

- w poz. 6 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem H=0,8 m wraz z robotami ziemnymi – z 4 szt. na 5 szt.

Pytanie nr 29

Ul .Kilara. Brak profilu kanalizacji deszczowej w zakresie przykanalików PVC fi 160, PZT wykazuje 17,5 a przedmiar 175 m – brak możliwości zweryfikowania poprawnej ilości.

Odpowiedź

Zgodnie z dokumentacją projektową należy przyjąć wykonanie 17,5 mb przykanalików PVC fi 160.

W Formularzu cenowym – odcinek nr 1 – ul Kilara – koszty niekwalifikowane 
(ul. Kurpińskiego) w poz. 8 Wykonanie kompletnej kanalizacji deszczowej należy przyjąć 17,5 mb przykanalików PVC fi 160.

Zamawiający zwraca uwagę na postanowienia zawarte w rozdziale 13 SWZ – Opis sposobu obliczenia ceny oferty, zgodnie z którymi przedmiar robót służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi podstawy do określenia zakresu rzeczowego zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych a przedmiarem robót należy przyjąć zakres robót i ich ilość wynikającą z projektu budowlanego, projektu wykonawczego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

z up. Wiceprezydent Miasta Nowej Soli

(-) Natalia Walewska - Wojciechowska

Podpisano elektronicznie