Załącznik Nr 4

do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych z dnia 04.01.2016r.

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł

Dane adresata:

………………………………………

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośba o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

Przedmiotem zamówienia jest nabycie, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej oraz buforu cieplnego na ciepłą wodę użytkową.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Moc instalacji max. 22KW (taka jest moc przyłączeniowa)

2. Panele fotowoltaiczne o mocy w przedziale 400-430W

3. Optymalizator mocy – typu P1100 Solar Edge

4. Falownik współpracujący z optymalizatorem mocy, który ma możliwość pracy (podłączenia) z magazynem energii  - typu SOLAR EDGE SE 25K RWO

5. Zabezpieczenie typu T1 i T2

6. Zabezpieczenie ppoż – zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego i uziemienia wg obowiązujących norm

7. Panele fotowoltaiczne bez zawartości ołowiu, mające lampki kontroli poszczególnych faz, posiadające busbary w ilości min. 9 i panele charakteryzują się efektywnością powyżej 20%

8. Zasobnik 500l z grzałką wraz z zabezpieczeniami wg. obowiązujących norm technicznych

9. Okablowanie odporne na promienie UV

10. Zdalny monitoring pracy instalacji

11. Instalowany układ fotowoltaiczny ma uwzględniać produkcję energii elektrycznej, która ma być użyta na pokrycie zapotrzebowania energetycznego Ośrodka oraz ogrzanie ciepłej wody użytkowej

Informacje dodatkowe:

1. Budynek Ośrodka pokryty jest blachą powlekaną

2. Moc umowna przyłączeniowa 22 KW

3. Roczne zużycie energii 25 000KW

Istnieje możliwość aby Wykonawca przed terminem złożenia oferty dokonał wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

W ramach zamówienia  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu instalacji fotowoltaicznej, dostarczenia dokumentacji technicznej, a także poprawnego złożenia kompletnego zgłoszenia do operatora sieci dystrybucyjnej. Konstrukcje montażowe wraz  z panelami fotowoltaicznymi  zamieszczone na dachu muszą uwzględniać siłę nośną dachu.

Dostarczony przedmiot musi być fabrycznie nowy i wolny od wad. Musi spełniać wszelkie wymogi norm określone obowiązującym prawem.

Wykonawca dostarczy zamawiającemu w dniu dostawy w formie papierowej karty gwarancyjne, wszelkie atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne dopuszczające do stosowania urządzeń i komponentów dostarczonych do realizacji przedmiotu zamówienia.

II. Warunki udziału w postępowaniu

1. o udzielanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a) spełniają warunki udziału w postępowaniu w poniższym zakresie:

- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zapytania ofertowego

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym do wykonania zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zapytania ofertowego

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zapytania ofertowego

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania w zakresie:

- nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym

c) spełniają dodatkowe warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

- w ciągu ostatnich lat zrealizowali 10 instalacji fotowoltaicznych

w przedziale mocy 19-50 KWp

- posiadają ubezpieczenie OC wykonawcy na kwotę minimum 1000 000,00 zł

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia z uprawnieniami instalatorskimi SEP

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia z uprawnieniami instalatorskimi OZE

d) przedstawią dokumentację techniczną wskazując na spełnienie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia

2. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia:

a) oświadczenie dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

b) oświadczenie dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenie w  zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego

c) oświadczenie potwierdzające znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zapytania ofertowego

d) oświadczenie potwierdzające dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym do wykonania zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zapytania ofertowego

e) oświadczenie potwierdzające dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zapytania ofertowego

f) oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z  Zamawiającym

g) oświadczenie  potwierdzające spełnienie dodatkowych warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania w zespole osób, które mają wymagane wykształcenie, wiedzę, doświadczenie i umiejętności zapewniające wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ofertowego a także spełniają wymagania dotyczące doświadczenia Wykonawcy oraz posiadanego ubezpieczenia

III. Okres gwarancji i serwis gwarancyjny

- Gwarancja na panele fotowoltaiczne min. 20 lat, spadek mocy min. 25 lat

- Gwarancja na falownik min. 12 lat

- Gwarancja na montaż min 5 lat

- Gwarancja na konstrukcję min. 10 lat

- Czas reakcji serwisowej podany w godzinach

Miejsce dostawy: Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli, ul. Kościuszki 27

Termin wykonania zamówienia : od 17.03.2022 r. do 15.04.2022 r.

Termin płatności: 14 od złożenia faktury

IV. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób ich oceny.

1. Oferty Wykonawców zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

| l.p. | Nawa kryterium | waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | cena brutto | 80 pkt |
| 2. | okres gwarancji | 12 pkt |
| 3. | Czas reakcji serwisowej | 10 pkt |

2. sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny oferty:

a) punkty w ramach kryterium cena brutto w złotych(Cn) będą przyznawane według następującej formuły:

Cmin

Cn= -------------- x 100 x 80

Cof

Cmin – cena minimalna w złożonych ofertach

Cof   -   cena oferty rozpatrywanej

Cn    -   ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium cena brutto w złotych

3. punkty w ramach kryterium okres gwarancji (G) będą przyznawane według następującej punktacji:

a) gwarancja na panele i spadek mocy powyżej 20 lat i 25 lat – 3 pkt

gwarancja na panele i spadek mocy 20 lat i 25 lat – 1 pkt

gwarancja na panele i spadek mocy poniżej 20 lat i 25 lat – 0 pkt

b) gwarancja na falownik powyżej  12 lat – 3 pkt

gwarancja na falownik 12 lat – 1 pkt

gwarancja na falownik poniżej 12 lat – 0 pkt

c) gwarancja na montaż powyżej 5 lat – 3 pkt

gwarancja na montaż 5 lat - 1 pkt

gwarancja na montaż poniżej 5 lat – 0 pkt

d) gwarancja na konstrukcję powyżej 10 lat – 3 pkt

gwarancja na konstrukcję  10 lat – 1 pkt

gwarancja na konstrukcję poniżej 10 lat – 0 pkt

Wykonawca podaje zaoferowany okres gwarancji w formularzu ofertowym. Okres gwarancji należy podać w pełnych latach. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

4. punkty w ramach kryterium czas reakcji serwisowej (Cs) tzn. zdiagnozowanie i usunięcie reakcji będą przyznawane według następującej punktacji:

a) od momentu zgłoszenia – czas reakcji – do 24 godzin – 10 pkt

od momentu  zgłoszenia – czas reakcji – od 25 godzin do 48 godzin – 5 pkt

od momentu zgłoszenia – czas reakcji – powyżej 48 godzin – 0 pkt

Wykonawca w formularzu wpisuje oferowany czas reakcji serwisowej w godzinach. Nie podanie żadnego czasu Zamawiający uzna , że czas reakcji serwisowej wynosi powyżej 48 godzin od momentu zgłoszenia.

Ocena łączna oferty zostanie przyznana według następującej formuły:

Pu = Cn + G + Cs

Pu – łączna ilość punktów uzyskana przez oferenta

Cn – ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium „ cena brutto w złotych”

G  -   ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium” okres gwarancji”

Cs -  ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium „czas reakcji serwisowej”

Zamawiający przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom Zamawiającego i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru oferty.

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans punktowy, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnych ofertach.

V. Formularz ofertowy do wypełnienia, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym ( załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego ) wraz z wymaganymi oświadczeniami zawartymi w II pkt2.

2. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. W ofercie należy podać producenta i model oferowanych urządzeń, komponentów jakie zostaną użyte do realizacji zamówienia.

5. Stawki podatku VAT należy naliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając cenę  netto, należny podatek VAT i cenę brutto.

6. Oferowana cena ma zawierać wszystkie koszty, jakie zamawiający będzie musiał ponieść na realizację przedmiotu zamówienia.

7. Cena oferty będzie stanowiła wartość umowy i będzie niezmienna w trakcie jej realizacji.

8. Sposób złożenia oferty:

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia: 15.03.2022 roku

- w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego ( sekretariat) na adres: Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej 67-100 Nowa Sól, ul. Kościuszki 27 . Oferta musi być opatrzona datą. Ofertę można złożyć osobiście, pocztą lub kurierem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rehabilitacjans@poczta.onet.pl . Dokumenty muszą być podpisane i zeskanowane.

Dodatkowa informacja:

1. Zamawiający informuje, że wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu postępowania kierowane mają być na adres mailowy Zamawiającego ; rehabilitacjans@poczta.onet.pl

2. W przypadku przysłania ofert, za termin oferty uważa się termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z żadnej, ze złożonych ofert, bez podania przyczyny

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie  wyboru.

5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Juliusz Chilicki Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli - tel. 68 5065257, 606973723 oraz Anna Ciechanowska tel. 68 5065255

Nowa Sól, dnia 07.03.2022r.